Приложение № 3

к договору № _______

от _____________

Перечень точек поставок и измерительных комплексов, по которым производится расчет за отпущенную электроэнергию, с указанием мест их установки.

ПОТРЕБИТЕЛЬ:  ________________________________________________________

___________________________________________________________

| П Е Р Е Ч Е Н Ь |
| --- |
| мест установки приборов учета, по которым производится расчет за отпущенную электроэнергию по основному тарифу. |
| Точки учета | Прибор учета |  | Тр-р | Тр-р | Расч. |  |
| № | Наименование |  | № | Уровень | Назв | Зав. | Класс | Тип | Баланс | тока | напряж. | коэф, | Тарифная группа |
| об. | объекта | № | ст | напряж. |  | Номер | точн. | прибора |  | I1/I2, A | U1/ U2, В |  |  |

| Точки учета | Потери в точках учета, % |
| --- | --- |
| № об. | Наименование объекта | № | №Ст | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |

| П Е Р Е Ч Е Н Ь |
| --- |
| точек учета с фиксированным расходом. |
| Точки учета |  | Способ | Изм. | Месячный расход электроэнергии |
| № об. | Наименование объекта | № | №Ст | Тариф | опред. расхода | Энер- гия | Январь | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Октяб. | Ноябрь | Декаб. |

| П Е Р Е Ч Е Н Ь |
| --- |
| электроустановок для расчета неучтенных приборами учета потерь электрической мощности и энергии |
| № | Наименование | № | Трансформаторы |
| об. | объекта | ТУ | Оп.№ | Тип | Sн, кВА | Uвн, кВ | Uсн, кВ | Uнн, кВ | ΔPхх, кВт | Iхх, A | ΔPкз вн,кВт | ΔPкз сн, кВт | ΔPкз нн,кВт | Uвн-сн, кВ | Uвн-нн, кВ | Uсн-нн, кВ |
| Алгоритм расчета потерь. |
| Потери активной энергии в двухобмоточных трансформаторах при использовании программируемых приборов учета и систем. | Потери реактивной энергии в двухобмоточных трансформаторах при использовании программируемых приборов учета и систем. |
| ΔWP= ΔPхх·Tn+ (ΔPкз·Tp / Sн) · (Р2 +Q2), кВтч | ΔWQ= (Sн· Iхх ·Tn/ 100) + (Uкз· Tp / 100 · Sн) · (Р2 +Q2), кВАрч |
| Потери активной энергии в двухобмоточных трансформаторах при использовании непрограммируемых приборов учета | Потери реактивной энергии в двухобмоточных трансформаторах при использовании непрограммируемых приборов учета |
| ΔWP= ΔPхх·Tn+ (ΔPкз/Tp· Sн2) · (WРф2 +WQф2), кВтч | ΔWQ= (Sн· Iхх ·Tn/ 100) + (Uкз / 100 · Tp ·Sн) ·(WРф2 +WQф2), кВАрч |
| Потери активной и реактивной энергии в линиях. |
| ∆ WP = kф2·[( WP2 + WQ2 )/ Uн2 · Tр]·Rэ·10-3 , кВтч; ∆ WQ = kф2·[( WP2 + WQ2 )/ Uн2 · Tр]·Xэ·10-3 , кВАрч; kф2=(1+2kз)/3kз |
| Потери активной и реактивной мощности в трансформаторах и линиях |
| ∆ P = ∆ WP/Тр, кВт; ∆ Q = ∆ WQ/Тр, кВАр |

| ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК | ПОТРЕБИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| _________________ «_____»_________________201 г. | _________________ «______»___________________201 г. |
| М.П. | М.П. |